## Slide 1: مدیریت پسماند پزشکی و رهنمود های سازمان جهانی بهداشت
مهندس فریبا ملک احمدی
رئیس گره بهداشت محیط بیمارستانها ومدیریت پسماند مرکز سلامت محیط وکار

## Slide 2: اهمیت مدیریت پسماند پزشکی
نگاهي اجمالي بر فعاليت و زندگي انسان نشان ميدهد كه عوامل اصلي تخريب محيط زيست يعني فاضلاب ، هواي آلوده و پسماندو...، حاصل فعاليت انسان مي باشد كه می توانند تهديد جدي براي ادامه حيات باشد .
پساب و پسماندهای بيمارستاني نيز كه حاصل فعاليت بهداشت و درمان مي باشد در اثر بي توجهي مي تواند خطرات گسترده اي بدنبال داشته باشد .
هر گاه انسان بتواند آلايند هاي توليد شده را مديريت و كنترل كند مي تواند از تخريب محيط زيست بكاهد

## Slide 3
عفونتهاي بيمارستاني يكي از مهم ترين چالش هاي علم پزشكي مي باشد كه عليرغم پيشرفتهاي زياد ، از علل شايع بیماری و عفونت در بين بيماران مي باشد . عفونت بيمارستاني داراي ابعاد مختلفي مي باشد و از زواياي متفاوتي قابل بررسي است
بديهي است كهHCV نيز يكي از منابعي است كه مي تواند باعث انتشار عفونت بيمارستاني هم در محيط بيمارستان و هم در سطح جامعه گردد

## Slide 4
پسماند به علت دارا بودن عوامل خطرناک٬ سمی و بیماری‌زا از جمله زائدات پاتولوژیک٬ عفونی٬ داروئی٬ شیمیایی و رادیواکتیو از حساسیت خاصی برخوردار است.
مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل پتانسیل عفونت‌زایی و وجود پسماندهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است.عدم کنترل و بی‌توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست، باعث اتلاف هزینه‌های زیاد نیز می‌شود.

## Slide 5: مخاطرات پسماند ‌های پزشکی
آمار نگران‌کننده منتشرشده توسط سازمان بهداشت جهاني حاکی است سالانه حدود 23 ميليون نفر در کشورهاي جهان بر اثر تماس با پسماند بيمارستاني دچار بیماری ‌های عفوني مي‌شوند :
20 ميليون از موارد ابتلا مربوط به هپاتيت B،
2 ميليون مربوط به هپاتيت C،
150 تا 260 مورد به HIV
که از طريق پسماند تيز و برنده منتقل مي‌شوند. تماس و مواجهه با بخش خطرناك پسماند ‌های بهداشتي و درماني می‌تواند منجر به بيماري يا صدمه زدن به افراد گردد.

## Slide 6
پسماند ها ازنظر ماهيت ممكن است داراي يك يا چند مشخصه زير باشد:
  داراي اجسام تيز و برنده
  داراي عوامل عفوني
  داراي عوامل ژنوتوكسيك
  داراي مواد سمي يا شيميايي خطرناك يا دارويي
  داراي مواد راديواكتيو

## Slide 7
ترکيب پسماندهای پزشکی
  80% پسماند عادي (شبه خانگي)
  20% پسماند خطرناك كه شامل :
  15% پسماند عفوني و آسيب شناختي
  3% پسماند مواد شيميايي و دارويي
  1% پسماند اجسام برنده و نوك تيز
  كمتر از 1% پسماندهاي ويژه (سايتوتوكسيك ، پرتوساز ، فلزات سنگين و ...)

## Slide 8: بيماري‌ هاي عفوني منتقله به انسان توسط پسماند هاي پزشکی
میکروارگانیسم‌ های بیماری ‌زا توانايي محدودي براي بقا در محيط دارند. اين توانايي براي هر ميكروارگانيسم منحصر به ‌فرد است و تابعي از مقاومت آن در برابر تغییرات محيطي از قبيل درجه حرارت، رطوبت، اشعه ماوراء بنفش دسترسي به مواد آلي، حضور موجودات تغذیه‌کننده از آن ها و … می‌باشد.
ويروس هپاتيت B در هواي خشك بسيار مقاوم است و می‌تواند به مدت چندين هفته در يك سطح زنده بماند. اين ويروس همچنين در برابر بخارآب نيز تا حدودي مقاوم است و مي‎تواند در برابر برخي گندزداها و الكل 70 درصد زنده بماند و درجه حرارت 60 درجه سانتی‌گراد را به مدت 10 ساعت تحمل نمايد.
نتایج مطالعه مركز تحقيقات ضايعات بيمارستاني ژاپن نشان می دهد كه يك ويروس عفونت ‌زای هپاتيت B يا C می‌تواند بيش از يك هفته در خون موجود در سر سوزن آلوده، زنده بماند.
در مقابل ويروس ايدز مقاومت كمتري دارد. اين ويروس نمی‌تواند بيش از 15 دقيقه در برابر الكل 70% مقاومت كند و تنها 7-3 روز در هواي معمولي زنده می ‌ماند. اين ويروس در درجه حرارت 56 درجه سانتی‌گراد غيرفعال می ‌شود.

## Slide 9
در بين عفونت ها ی منتقله ، به بيماري ايدز و هپاتيت B و C توجه خاصي شده، به دليل آن كه انتقال اين عفونت ها از طريق پسماند هاي مراکز بهداشتي و درماني قطعي است.
اين ويروس ها توسط سرسوزن هاي آلوده منتقل مي شوند و كاركنان بخش بهداشت و درمان به خصوص پرستاران بيشتر از سايرين در معرض خطر قرار دارند.
ساير كاركنان بيمارستان و بخش خدمات ـ جمع‎آوري پسماند ـ نيز در معرض خطر هستند. كارگراني كه در محل دفع پسماند كار مي كنند نيز ممكن است از اين طريق مبتلا شوند.
اجسام تيز و برنده نه فقط باعث بريدن و سوراخ كردن پوست مي شوند بلكه در صورتي كه به عوامل بيماري زا آلوده شده باشند، زخم ها را نيز عفوني مي كند.
اين اجسام به دليل دارا بودن اثرات دوگانه جراحت و انتقال عفونت در گروه پسماند هاي بسيار خطرناك طبقه بندي مي ‎شوند. سرنگ ها و سرسوزن ها بخش مهم اين گروه را تشكيل مي دهند و به دليل آن كه بيشتر آنها به خون بيماران آلوده هستند، بسيار خطرناكند.

## Slide 10: خ خطرات بهداشتي انواع پسماند
به علت احتمال خطرزايي پسماند هاي بيمارستاني عفوني، تعيين و شناخت اين مواد در بيمارستان در مقايسه با پسماند هاي خانگي بسيار مهم است.
زیان‌ های بهداشتي پسماند هاي بيمارستاني ممکن است از تماس ‌های شغلي مثل تماس کارکنان و کارگران خدمات بيمارستاني با پسماند ها ناشي شوند.
پسماند هايي از قبيل کیسه ‌های محتوي خون‌آلوده به ویروس ‌های هپاتيت B و ايدز، سرنگ ‌ها، گاز و وسايل پانسمان، سوند ولوله ‌های مصرف ‌شده در معاينات و درمان‌ های داخلي بدن و وسايل بخيه، محیط ‌های کشت آزمايشگاهي داراي ميزان بالاي باکتری ‌ها، انگل ‌ها و مواد سمي و خطرناک و کليه موادي که پسماند هاي عفوني را تشکيل می ‌دهند باعث بروز مخاطرات انساني و آلودگي زیست ‌محیطی می ‌شوند.

## Slide 11
در مورد وجود ویروس‌ها در پسماندهاي بيمارستاني گفته می‌شود که مواد تشکیل‌دهنده پسماند هاي بيمارستاني قادرند کليه ویروس ‌ها را با خود منتقل کنند. مدت فعاليت ویروس ‌ها در پسماند هاي بيمارستاني معمولاً 5 تا 8 روز برآورد شده است.
علاوه بر پرسنلي که به طور مستقيم با پسماندهاي بيمارستاني در تماس هستند اين مواد سلامت بيماران، پزشکان، کارکنان مراکز درماني، ملاقات‌کنندگان و همچنين افرادي که در مجاورت اين مراکز حضور دارند را به ‌طور مستقيم تهديد می‌کند.

## Slide 12: مثالهايي از عفونت حاصله بدليل مواجهه با پسماندهاي عفوني، ميکروارگانيسم هاو راههاي انتقال آنها
نوع عفونت | ميکروارگانيسم هاي علت بيماري | راه انتقال
عفونت هاي معدي و روده اي | انتروباکتريا مانند سالمونلا – شيگلا، ويبريوي وبا، کرمها | مدفوع يا استفراغ
عفونت هاي تنفسي | ميکروب سل، ويروس سرخک، استرپتوکوکوس پنومونيه | استنشاق ترشحات تنفسي ، بزاق
عفونت چشم | ويروس تبخال | ترشحات چشم
عفونتهاي تناسلي | ميکروب سوزاک، ويروس تبخال | ترشحات تناسلي
عفونت هاي پوست | گونه هاي استرپتوکوکوس | چرک
سياه زخم | باسيل آنتراسيس (سياه زخم) | ترشحات پوست
مننژيت | نيستريامننژيتيديس | مايع مغزي و نخاعي
ايدز | ويروس نقص ايمني انساني | خون و ترشحات جنسي
تب هاي خونريزي دهنده | ويروسهاي لاسا، ابولا، ماربورگ | همه فرآورده ها و ترشحات خوني
سپتي سمي | گونه هاي استافيلوکوکوس | خون
باکتريمي | گونه هاي استافيلوکوکس کوآگولاز منفي، استافيلوکوک طلائي، آنتروباکتر آنتروکوکوس، کلبسيلا و گونه هاي استرپتوکوکوس | خون
کانديدامي | کانديدا آلبيکانس | خون
هپاتيت ويروسي آ | ويروس هپاتيت آ | مدفوع
هپاتيت هاي ويروسي بي و سي | ويروسهاي هپاتيت بي و سي | خون و آبگونه هاي بدن

## Slide 13: گروه‌ های اصلي در معرض خطر
گروه‌ های اصلي در معرض خطر زائدات بيمارستاني عبارت‌ اند از:
پزشكان، پرستاران و كارگران بخش خدمات نظافتي مراكز بهداشتي و درماني و بیمارستانی
بيماراني كه در مراكز بهداشتي و درماني و يا در منزل خدمات درمانی دریافت می ‌کنند.
ملاقات‌کنندگان و همراهان بيماران
كارگراني كه خدمات پشتيباني را بر عهده‌ دارند مانند كارگران رختشوی‌ خانه و جمع‌آوری و انتقال پسماند.
رفتگران و كارگراني كه در محل دفع پسماند كار می‌ کنند.
بازیافت کنندگان غیر رسمی (زباله گرد ها)

## Slide 14: مديريت پسماندهاي پزشكي ويژه
بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري سياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايد.
اجراي موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکاري بين بخشي، درون بخشي و تعامل در همه سطوح است.
مديريت بهينه پسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريق:

## Slide 15
1 - به حداقل رساندن پسماندها
كاهش منابع توليد
اقدامات مديريتي و كنترل خوب
تفكيك پسماندها (عامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناك)
مسئوليت تفكيك بر عهده توليد كننده است (با توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف است)
و بايد هر چه نزديكتر به محل توليد پسماند انجام گيرد.
مزاياي تفكيك
كاهش هزينه ها (هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك 10 برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي عمومي است)
حفظ و ارتقاء ‌بهداشت محيط و عمومي
2- وارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامه
(روش هاي بي خطرسازي غيرسوز-دفن بهداشتي و...)

## Slide 16: قوانين ،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با پسماند
ايين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستانها
استاندارد هاي اعتبار بخشي بيمارستان در ايران
چك ليست وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

## Slide 17
مفادمرتبط در دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید،، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی مرکز سلامت محیط وکار وماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و.....

## Slide 18
قانون مديريت پسماند
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند
ضوابط و روشهاي مديريت پسماند پزشكي و پسماندهاي وابسته

## Slide 19
ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوبه 2/3/75
هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده،‌ دفــــع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي ، مواد زائد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام ، استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

## Slide 20
دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی( موضوع ردیف "ت" بند" 6 " ماده "3" آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها )
دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها

## Slide 21
دستورالعمل ارزيابي عملكرد و پايش ميكروبي، شيميايي و مكانيكي دستگاههاي غير سوز بي خطر ساز پسماند(توسط آزمايشگاه مرجع سلامت)
اظهارنامه بي خطر سازي پسماند و دستورالعمل هاي مربوطه
دستورالعمل یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندها ی پزشکی و پسماندهای وابسته ”:

## Slide 22: راهنماها
راهنماي سر فصل ها و محتواي آموزش برنامه آموزشي مديريت پسماند پزشكي برای آموزش مدیران ،کارشناسان و نیروهای خدماتی مراکز
راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی ودارویی در مراکز بهداشتی درمانی
راهنمای اقدامات بهداشت محیط درخصوص تب های خونریزی دهنده با تاکید بربیماری ابولا

## Slide 23: شاخصهاي بهداشت محيط بيمارستان
مدیریت پسماند
مدیریت فاضلاب
بهداشت محیط بخشهای بیمارستان
بهداشت محیط آشپزخانه و مواد غذايي

## Slide 24: اهمیت مدیریت پسماند در اعتباربخشی بیمارستان
بخشنامه های مقام عالی وزارت
مطرح بودن پسماند و پساب در اعتبار بخشي بیمارستانها

## Slide 25
پس ازتصویب" قانون مدیریت پسماندها" ضوابط خاصی در مورد پسماندهای پزشکی تدوین شده است.
تدوین" ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته " به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها
کميسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 86/12/19ضوابط مذکور را تصویب و با شماره 15871/ت 38459 ک مورخ 8/2/87 ابلاغ نمود.

## Slide 26: مواد مرتبط با پسماندهاي پزشكي در قانون مدیریت پسماندهاو آيين نامه آن
ماده 7 قانون مديريت پسماندها مصوب 83/2/2
مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه وظايف شهرداريها ودهياريها به عهده بخشداريها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماندهاي عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
تبصره : مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

## Slide 27
ماده 13 قانون مديريت پسماندها:
مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با ساير پسماندها و تخليه آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 11 آئين نامه قانون :
کليه مراکز توليد کننده پسماندهای ويژه (پزشکی ) بايد نسبت به جداسازی پسماندهای ويژه از پسماند عادی در محل توليد اقدام کنند.

## Slide 28: اهم مواد ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
ماده 64- بي خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده توسط مراكز عمده توليدكننده پسماند پزشکی ويژه (مانند بيمارستانها) و در شهرهاي متوسط و بزرگ بايددر محل توليد انجام شود تا مخاطرات ناشي از حمل و نقل و هزينه هاي مربوطه به حداقل برسد. در شهرهاي كوچك و روستاها و مراكز كوچك، پسماندها مي توانند در سايت مركزي بي خطر گردند
ماده 65- ساير مراكز توليد پسماندپزشکی ویژه اعم از درمانگاهها، مراکز بهداشت، آزمایشگاهها، مراکزتزریق، رادیولوژیها، دندانپزشکی، فیزیوتراپی ها، مطبها و سایر مراکز تولید پسماندپزشکی) مي توانند در سايت هاي منطقه اي يا مركزي، زباله توليدي را بي خطر نمايند و يا ازامکانات بي خطرساز بيمارستانهاي مجاور استفاده نمايند

## Slide 29
ماده 69- هر روش تبديل پسماندپزشکی ويژه به عادي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
الف-دستگاه بايد قابليت غير فعال سازي ميكروبي اسپورهاي باكتري(Microbial inactivation efficacy) به ميزان حداقل تا(6) کاهش لگاریتمی در پایه (10) را داشته باشد.( 10log 6 )
حد شخیص پسماند عفونی به عادی
ماده70 – نصب هرگونه زباله سوز اعم از متمركز و غيرمتمركز در شهرها ممنوع است.

## Slide 30: مراکز بهداشتی درمانی
براي تبديل پسماندهاي عفوني و تيز و برنده به پسماندهای عادي (بی خطر) در مراكز فوق می توان طبق مفاد ماده 65 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته (موضوع مادۀ 11 قانون مدیریت پسماندها ) از روشهای زير استفاده نمود:

## Slide 31
نصب دستگاههاي غيرسوز با حجم مناسب و استفاده از آنها در مبدأ توليد (در داخل هر مركز يا مطب و ....)
نصب دستگاههاي غيرسوز با حجم مناسب و استفاده از آنها بصورت مركزي (در ساختمان پزشكان)
عقد قرارداد و تحويل پسماند پزشکی ویژه به نزديكترين بيمارستان یا نزدیکترین محل مجهز به سيستم بی خطر ساز غيرسوز
مديريت اجرايي پسماندهای پزشکی ویژه و انجام کار بصورت متمرکز و یا غیر متمرکز طبق مندرجات ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ردیف "ت" بند "6" ماده "3" آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد.

## Slide 32
رهنمودهای WHO

## Slide 33
کشورها قبل از انتخاب روشهای مدیریت پسماند اقدام به ارزیابی نمایند و راهبردهای زیر را اتخاذ کنند:
راهبردهای کوتاه مدت:
انتخاب دستگاههای پزشکی عاری ار PVC
شناسایی و توسعه گزینه های بازیافت تا حد ممکن
تحقیق و ارتقاء فناوری هایا گزینه های جدید

## Slide 34: راهبردهای میان مدت:
تلاش بیشتر جهت کاهش تعداد تزریق غیرلازم به منظورکاهش پسماند
تحقیق در مورد اثرات بهداشتی مواجهه طولانی مدت با مقادیر کم دی اکسین و فوران
ارزیابی خطر به منظور مقایسه ی خطرات بهداشتی مرتبط با زباله سوز و مواجهه با پسماند پزشکی

## Slide 35: راهبردهای بلند مدت
توسعه فناوریهای غیر سوز برای دفع نهایی پسماند پزشکی به منظور جلوگیری از بیماریهای ناشی از مدیریت غیر ایمن پسماند پزشکی و مواجهه با دی اکسین و فوران
پشتیبانی از کشورها در توسعه و تدوین رهنمودهای ملی برای مدیریت صحیح و ایمن پسماند پزشکی
پشتیبانی از کشورها در توسعه و اجرای برنامه ملی پسماند پزشکی
ارتقاء اصول مدیریت مناسب زیست محیطی پسماند پزشکی برمبنای اصول مندرج در کنوانسیون بازل
حمایت از اختصاص منابع انسانی و مالی به مدیریت ایمن پسماند پزشکی

## Slide 36: نظر سازمان جهانی بهداشت در خصوص سیستم های غیر سوز بی خطر ساز پسماند
آیا با تکنولوژی غیر سوز (اتوکلاو و ... )امکان تبدیل پسماند عفونی و تیز و برنده به پسماند عادی وجود دارد ؟
تجهیزات غیر سوز نظیر اتوکلاو که در رنج شش پایه لگاریتمی کاهش یا بیشتر کار می کنند ، اسپور های ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس را غیر فعال می کنند(صفحه 107 کتاب راهنما who)
این اسپورها مقاوم ترین اسپورها در برابر حرارت و مواد شیمیایی در گروه میکرو ارگانیسم ها ی مطرح شده در سطوح STAATT برای غیر فعال سازی میکروبیولوژی می باشند .(یعنی اشکال رویشی باکتر ها ،قارچ ،ویروس های آبدوست و چربی دوست ،انگل هاو مایکوباکتریا ).
این به معنای یک میلیونیوم(0.000001) احتمال بقای جمعیت میکروبی می باشد .

## Slide 37
قابل توجه است که استریلیزاسیون تجهیزات جراحی عموما در همین رنج شش پایه لگاریتمی کاهش بیان شده است که به معنی 99.9999درصد کاهش میکروبی یا بیشتر جمعیت میکروبی شامل آن دسته از میکروبهایی که در مقابل حرارت و مواد شیمیایی مقاوم ترین هستند، می باشد .
بنابراین دستگاههای غیر سوز که به چنین سطح غیر فعال سازی میکروارگانیسم می رسند می توانند پسماندهای عفونی و بسیار عفونی و تیز و برنده را به پسماند غیر خطرناک یا عادی ((non hazardous waste /general waste تبدیل کنند
ایا این حد (رنج شش پایه لگاریتمی کاهش یا بیشتر) به معنی گندزدایی است یا استریلیزاسیون
استریلیزاسیون

## Slide 38
آیا پسماند عفونی و تیز و برنده با غیر فعال سازی میکروبی اسپورهای باکتری به میزان حداقل تا 6 کاهش لگاریتمی بر پایه 10 توسط دستگاههای غیر سوز ،به پسماند عادی تبدیل می گردد و می توند مانند پسماند عادی مدیریت گردد ؟
پاسخ :
گایدلاین who (نسخه 2014 جدول 2.1 صفحه 4 ) پسماندهای عادی و غیر خطرناک را پسماندهایی تعریف می کند که خطربیولوژیکی،شیمیایی،رادیواکتیو و فیزیکی خاصی را ایجاد نمی کنند .
بنابر این کلیه پسماندهای عفونی و تیز و برنده تصفیه و بی خطر شده توسط دستگاههای غیر سوز که به کاهش بار میکروبی تا حد 6 پایه لگاریتمی کاهش اسپورهای باکتری رسیده اند (یعنی اسپورهای ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس که مقاوم ترین اسپور ها به حرارت و مواد شیمیایی هستند) خطر بیولوژیکی ایجاد نمی کنند و همانند پسماند عادی در نظر گرفته می شوند و میتوانند همانند پسماند خانگی شهری مدیریت گردند .

## Slide 39
همانطور که میدانید پسماندهای شهری (municipal domestic waste ) به مراتب جمعیت باکتریولوژیک و آلاینده های موجود در آن از پسماند بی خطر شده بیشتر است .

## Slide 40
با توجه به اینکه75 الی 90 درصد پسماندهای بیمارستانی را پسماند شبه خانگی تشکیل می دهد آیا در صورت تفکیک مناسب ،می توان پسماند شبه خانگی بیمارستانها را مانند پسماند عدی مدیریت نمود ؟
پاسخ : اگر تفکیک و جداسازی خوبی انجام بگیرد و به دنبال آن یک تصفیه مناسب پسماندهای بهداشتی درمانی داشته باشیم بطوریکه پسماندهای خطرناک با پسماندهای عادی مخلوط نگردد، بخش غیر خطرناک پسماند بیمارستانها (یعنی پسماند عادی که 75الی 90 درصد پسماندهای بیمارستانی را در بر میگیرد )می توانند همانند پسماند عادی مدیریت شده و وارد چرخه مدیریت پسماند شهری گردد .

## Slide 41: انواع پسماند تولیدی در بیمارستانهای کشور
عنوان | کشوری
مقدار کل پسماند عادی تولیدی به کیلوگرم در روز | 250170
مقدار پسماند عادی تولید شده به ازای هر تخت به کیلوگرم در روز | 2.07
مقدار کل پسماند عفونی ،تیز و برنده تولیدی به کیلوگرم در روز | 142697
مقدار پسماند عفونی ،تیز و برنده تولید شده به ازای هر تخت به کیلوگرم در روز | 1.18
مقدار کل پسماند شیمیایی و دارویی تولیدی به کیلوگرم در روز | 5584
مقدار پسماند شیمیایی و دارویی تولید شده به ازای هر تخت به کیلوگرم در روز | 0.04
مقدار کل پسماند اعضا و اندام های قطع شده تولیدی به کیلوگرم در روز | 2290
مقدار پسماند اعضا و اندام های قطع شده تولید شده به ازای هر تخت به کیلوگرم در روز | 0.01
مقدار پسماند کل تولید شده کیلوگرم در روز | 397576
مقدار پسماند کل تولید شده به ازای هر تخت به کیلوگرم در روز | 3/3

## Slide 42
بر اساس ارقام جدول مذکور بطور میانگین حدود یک سوم پسماندهای تولیدی در بیمارستان های کشور را پسماند ویژه ( عفونی ،شیمیایی و دارویی و...) تشکیل می دهد و لازم است با اعمال نظارت، ارائه آموزش به کارکنان و ... ، تفکیک در بیمارستانها با دقت بیشتری انجام شود تا مقادیر پسماند ویژه کاهش یابد ( حداقل یک چهارم )
براساس استاندارهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب در بیمارستان ها ، 75 تا 90 در صد پسماند بیمارستانی، پسماند عادی (غیر خطرناک ) است .